## Slide 1: Studiengang Mechatronik Modul 16: FEM – Finite Elemente Methode
- 1. Übung -
Prof. Dr. Enno Wagner
27. Oktober 2025

## Slide 2: Agenda heute
Übersicht
Balkenbiegung
  Konstruktion
  Simulation
  Interpretation

## Slide 3: Vergleichsspannung
Von Mises Vergleichsspannung
Aus einem realen mehrachsigen Spannungszustand (Normalspannung, Tangentialspannung, Wechselbelastung …) wird über eine mathematische Berechnung eine hypothetisch gleichwertige einachsige Vergleichsspannung berechnet V
Die Vergleichsspannung entspricht der einachsigen Belastung aus dem Zugversuch
Die von Mises Vergleichsspannung wird im Maschinenbau am häufigsten angewendet (zähe Werkstoffe, ruhend und wechselnde Belastung, kein Stoss
Es muss gelten:
V < zul
Die Mises-Spannung kann vom FEM Berechnungsprogramm ausgegeben werden

## Slide 4: Übungsaufgabe
Aufgabe: Balken, einseitig eingespannt
F
300
40
10
Parameter:
b = 40 mm
h = 10 mm
l = 300 mm
Material: S235 JR
E-Modul: 210000 N/mm²
z
y
x
Gesucht:
Vergleichsspannung vm max
Normalspannung z max
Verschiebung fmax
Anzahl der Elemente
CPU-Zeit
Polynomgrad
Frage:
Hält der Balken der Belastung stand?

## Slide 5: Vorgehen bei der FEM

## Slide 6: CAD Konstruktion
CAD Konstruktion des Balkens
Arbeitsverzeichnis => Ordner FEM
Neues Teil: „Balken_Uebung1“
Skizze – Querschnitt
Profil
Material zuweisen
  Datei / Vorbereiten / Modelleigenschaften
  Material: S235 JR
  Einheiten: N / mm s

## Slide 7: Simulation
Simulations-Tool öffnen
  Anwendungen / Simulation
Modus: Structure
Materialzuweisung
  S235JR überprüfen
  OK

## Slide 8: Randbedingung
Randbedingung: feste Einspannung
Verschiebung anwählen
Name: Einspannung
Fläche wählen
Translation: sperren
Rotation sperren

## Slide 9: Lastbedingung
Last: Kraft auf Kante
Kraft/Moment anwählen
Kante/Kurve: vordere freie Kante anwählen
Kraft eingeben: Fy = -100 N

## Slide 10: Koordinatensystem
Koordinatensystem hinzufügen
Modell verfeinern / Koordinatensystem
Kartesisch
Ursprung: Eckpunkt an Einspannung oben wählen
Ausrichtung
  X => nach hinten
  Z => nach rechts

## Slide 11: Netz erzeugen
Netz generieren (probeweise)
AutoGEM
  Alle mit Eigenschaften
  Erzeugen
Netz begutachten
  Anzahl Elemente
  Anzahl Knoten
  Kantenwinkel
  Etc.

## Slide 12: Netz verfeinern
Netz / Einstellungen
AutoGEM / Einstellungen
  Z.B. Element-Typen (Keile, etc.)
  Grenzwerte, Winkel, …
AutoGEM / Elementgröße
  Auf Fläche (Referenz)
  Anzahl eingeben (Bsp. 20 mm)

## Slide 13: Analyse
Statische Analyse
Startseite / Analysen und Studien
Datei / Neue Statische Analyse
Name: „Analyse_Uebung1“
(Adaptive-Einschritt-Konvergenz)
Analyse starten
Studienstatus anzeigen

## Slide 14: Ergebnisse darstellen
Ergebnisse einer Studie öffnen
Studie auswählen und anzeigen
Größe: Spannung, von Mises
Darstellungsoptionen:
  Farbübergang
  Verformt
  Animieren

## Slide 15: Graf anzeigen
Öffnen „Analyse_Uebung1“
Darstellungstyp: Graph
Von Mises
Koordinate
Z-Komponente

## Slide 16: Analyse der maximalen Spannung

## Slide 17
Zusatzaufgabe:
Netz verfeinern (Elemente-Größe, max. 20 mm)
Vergleich von
  Anzahl Elementen und Knoten
  Polynomgrad
  CPU-Zeit

## Slide 18
Viel Erfolg !

## Slide 19: Impressum
Hinweis
Diese Folien sind ausschließlich für den internen Gebrauch im Rahmen der Lehrveranstaltung an der Frankfurt University of Applied Sciences bestimmt. Sie sind nur zugänglich mit Hilfe eines Passwortes, dass in der Vorlesung bekannt gegeben wird.